## Slide 1
仓储 AMR
搬运/分拣自动化方案
AMR + WMS/WCS + RCS 调度 + PLC/现场 IO
用于展示仓储自动化场景理解、系统协同、设备组成、风险控制与验收口径。
>= 98%
任务成功率
>= 99%
设备在线率
<= 10 分钟
异常处理时长
仓储 AMR 搬运/分拣自动化方案
01

## Slide 2
01 / 业务场景
仓库痛点集中在搬运、错拣和扩容
• 入库、上架、拣选、复核、出库之间存在重复搬运
• 人工长距离行走导致周转时间不稳定
• SKU、货位、订单未校验时容易错拣或漏拣
• 旺季订单增长时，人力和通道容易成为瓶颈
目标
降搬运人工
提周转效率
降错拣风险
支持扩展
仓储 AMR 搬运/分拣自动化方案
02

## Slide 3
02 / 总体架构
方案由业务、调度、设备和运维四层组成
业务系统层
ERP / OMS / WMS
订单、库存、货位、波次
控制调度层
WCS / RCS
任务拆解、路径调度
执行设备层
AMR / 输送线 / PLC
搬运、拣选、现场 IO
数据运维层
监控 / 日志 / 异常工单
在线率、成功率、处理时长
WMS 管业务，WCS 管协同，RCS 管 AMR 调度，PLC 管固定设备控制。
仓储 AMR 搬运/分拣自动化方案
03

## Slide 4
03 / 标准流程
订单下发后形成任务、搬运、复核、出库闭环
订单下发
任务分配
AMR 搬运
人工/机械臂拣选
扫码复核
出库交接
• WMS 生成拣选/搬运任务，WCS 拆成设备动作
• RCS 按车辆位置、电量和路径负载分配 AMR
• PDA/扫码枪校验 SKU、数量、订单和周转箱
仓储 AMR 搬运/分拣自动化方案
04

## Slide 5
04 / 软件与设备分工
RCS 管车，PLC 管线，WCS 负责协调
RCS
派车、路径规划、交通管制、充电调度、AMR 状态
WCS
承接 WMS 任务，协调 AMR、PLC、扫码与工位
PLC
输送线、提升机、挡停器、光电传感器、急停、安全光栅
AMR 到站后，WCS 根据状态通知 PLC 放行输送线或挡停器，PLC 再回传到位、故障、急停等信号。
仓储 AMR 搬运/分拣自动化方案
05

## Slide 6
05 / 设备组成
设备清单覆盖搬运、复核、控制和网络
AMR 小车
库区搬运、补货、出库集货
自动充电桩
低电量自动回充、错峰充电
货架/料箱/托盘
承载库存并绑定货位
扫码枪/PDA
拣选校验、复核、异常上报
PLC/工控机
现场 IO 控制、接口网关、日志服务
网络设备
Wi-Fi 6、交换机、VLAN、覆盖测试
仓储 AMR 搬运/分拣自动化方案
06

## Slide 7
06 / 风险与应对
风险控制要围绕现场节拍和状态闭环
路径拥堵
主通道、缓冲区、交通管制
网络中断
AP 冗余、漫游测试、恢复对账
充电调度
低电量阈值、错峰充电、安全车数
异常订单
异常工单、人工复核、补拣流程
人工协同
地标标识、权限控制、关键节点扫码
仓储 AMR 搬运/分拣自动化方案
07

## Slide 8
07 / 验收指标
验收用数据确认方案是否真正跑通
>= 98%
任务成功率
20%-35%
平均搬运时长优化
>= 99%
设备在线率
<= 10 分钟
异常处理时长
验收阶段应覆盖入库、拣选、补货、出库任务，并包含高峰波次、低电量充电、异常订单和人工协同场景。
仓储 AMR 搬运/分拣自动化方案
08